## Slide 1
Датское семейное предприятие
Компания основана в 1982 году Йоргеном и Гретой Динесен
Сертификаты
ISO 9001, ISO 14001, ISO/TS 16949
В 2015 году владельцы:
- Торбен Динесен 81%,
- Совладелец 15%,
- Менеджмент 4%.
В 2015 оборот группы 200 млн евро
Dinex группа

## Slide 2: Dinex группа
Dinex группа в 2016 году
- 7 заводов (производство, развитие и продажи)
- 14 складов (продажи)
Notes: 2

## Slide 3
Dinex группа

## Slide 4
Дания: головной офис и НТЦ (1982)
20,000 м2 центральный распределительный центр сырья и материалов
Научно-исследовательский
центр (НТЦ)

## Slide 5: Англия: завод (2006) и склад (1992)
500 м2 производственных площадей
Производство 3,000,000 хомутов в год
Высококачественные изделия, исключающие протечки выхлопных газов
Гибкость и инновационность

## Slide 6
Латвия: завод (2001)
15,000 м2 производственных и складских площадей
Производство деталей для оригинального и вторичного рынков

## Slide 7
6,000 м2 производственных и складских площадей
Изоляция труб и других деталей выпускного тракта
Германия: завод (2004) – Закрыт в 2016

## Slide 8: Россия: завод (2005)
3,600 м2 производственных и складских площадей (с возможностью расширения)
Общая территория 30,000 м2
Производство деталей для оригинального и вторичного рынков

## Slide 9
10,000 м2 производственных и складских площадей
Полные выхлопные системы для оригинального и вторичного рынков
Турция: завод (2008)
Notes: 9

## Slide 10: Китай: завод (2011)
11,800 м2 производственных и складских площадей

## Slide 11: Америка: завод (2012)
10,000 м2 производственных и складских площадей

## Slide 12: Финляндия: завод 2013 (ECOCAT)
фильтры
катализаторы
Слияние с группой ECOCAT

## Slide 13: Основные Dinex направления и продукты
Основные рынки:
AEM (европейская, американская и
отечественная техника)
OEM (европейская и отечественная техника)
Основные направления:
Грузовые автомашины
Автобусы
Легковой коммерческий транспорт (LCV)
2002 – 6,000 наименований
2010 – 10,000 наименований
2016 – более 15,000 наименований
Глушители (Евро 1 – Евро 6)
Трубы, гофры,
Соединительные элементы
Изоляция

## Slide 14: Предлагаемый диапазон продукции

## Slide 15: Сертификаты (ISO 9001 и ISO TS 16949)
http://www.aem.dinex.dk/en/downloads/certifications

## Slide 16: Dinex RUS OEM on-road
KAMAZ, Russia
YAMZ, Russia
LIAZ
Volvo, Russia, Kaluga
Renault, Russia, Kaluga
MAZ - Belarus
URAL, Russia
Volgabus, Russia
Yarovit Motors, Russia
MAN, Russia
Bosal - GAZ , Russia, NN
Volgabus
Notes: 16

## Slide 17: Dinex RUS OEM off-road (спецтехника)
ПТЗ (Кировец), Russia
Амкодор, Belarus
Ростсельмаш, Russia
Exmash
Tveks/Terex
Volvo CE, Kaluga, Russia
_____________________________
Caterpillar
Liebherr, Germany
CNH (Case and New Holland)
John Deere
Atlas Copco, Belgium
Class, Krasnodar, Russia
Амкодор
Notes: 17

## Slide 18
Dinex RUS и KAMAZ
(SCR системы Евро 4/5)
Сегодня Dinex – единственный поставщик систем Евро-4 для двигателей КАМАЗ

## Slide 19
Dinex RUS и KAMAZ
(SCR системы Евро 4/5)
Начало проекта – август 2008
Получение сертификатов Евро-4 и Евро-5 – октябрь 2012
Начало серийных поставок – ноябрь 2012

## Slide 20
Dinex RUS и KAMAZ
(SCR системы Евро 4/5)
Полнокомпонентная выхлопная система –
более 20 компонентов

## Slide 21
Finish
Welding
Dinex RUS и KAMAZ
(SCR системы Евро 4/5)

## Slide 22
С 2012 года ООО «Динекс Русь» – сертифицированный поставщик СООГ Евро-4 для ОАО «Автодизель» (ЯМЗ)
Dinex RUS и YaMZ
(системы Евро 4)

## Slide 23: Dinex RUS и YaMZ (системы Евро 4/5)
YaMZ engines
YaMZ-534
YaMZ-536
YaMZ-651
PAZ
GAZ (Valdai)
MAZ
KRAZ
LiAZ
UralAZ
MAZ
KRAZ
Volat
Ecocat
Production, max units
5000
12000
7000
Engines
Vehicles
Exhaust systems
Catalytic converter

## Slide 24
Dinex RUS и YaMZ
(новые проекты)
ЯМЗ Евро-5 (дизельный двигатель)
Испытания – 10.2014
Серийные производство – 01.2016
ЯМЗ Евро-5 (газовый двигатель)
Полевые испытания – 10-12.2014
Серийное производство – 07.2015

## Slide 25
ООО «Динекс Русь» – поставщик компонентов выхлопной системы Volvo (ЗАО «Вольво Восток»)
Dinex RUS и VOLVO
(выхлопные системы Евро3/ Евро4/ Евро5 )

## Slide 26
Dinex RUS и MMZ
(новые проекты)
MMZ-245 (Stage-4)
Сертификация – 09.2014
Серийные поставки – 07.2015
ММЗ-245 (Евро-5)
Сертификация – 10.2014
Серийные поставки – 01.2016
ММЗ-260 (Евро-5)
Сертификация – 10.2014
Серийные поставки – 01.2016

## Slide 27
Dinex RUS – Развитие в России
Большая семёрка в России
Калуга
Санкт-Петербург
Набережные Челны
(КАМАЗ JV)

## Slide 28: Dinex AEM направления
Европейские грузовики
- Euro 1 – 5
Американские грузовики
Микроавтобусы (LCV)
- Евро 1 - 4
Автобусы (BUS) = Рынок Ретрофитов и их обслуживание
Выхлопные системы
- для отечественной техники
- азиатский рынок (Китайские грузовики и автобусы)
Рынки стран бывшего СССР (Белоруссия, Казахстан, Узбекистан)

## Slide 29
Динекс номер и его расшифровка (5 знаков)
Марка автомобиля

## Slide 30
Универсальные детали
Динекс номер и его расшифровка (5 знаков)

## Slide 31: Динекс номер на продукции (5 знаков)
Трубы
Глушители

## Slide 32
Бумажные каталоги (PDF)
Легко читать / только основная информация
Детализированные рисунки
http://www.aem.dinex.dk/en/downloads

## Slide 33
Типичная страница каталога - LCV (Euro 4)

## Slide 34
http://www.dinex.dk/
Dinex - website

## Slide 35: Фотографии продукции Dinex
Ссылка на архив: https://yadi.sk/d/le8ItSbTKNVvN

## Slide 36: Евро 1 и Евро 3 версии
Глушители
Трубы
68335 = Евро 1 68327 = Евро 3
82172 = Евро 1 / 81132 = Евро 3

## Slide 37
Оригинал VOLVO FH
Конкурент Euro ?
Dinex Euro 3 (80401)
Dinex Euro 1 (80451)
Отличие – внутренняя конструкция, металл, вес.
Евро 1 и Евро 3 версии
Глушители

## Slide 38
Могут вноситься следующие основные изменения:
использование трубы, стенки которой тоньше (не 2,0 мм, а min у Динекс - 1,5 мм).
У конкурентов было замечено использование трубы
толщиной 1,0 или 1,2 мм.
использование более дешевого сплава металлов в трубе.
использование оцинкованной гофры вместо нержавейки, если труба идет с гофрой.
Евро 1 и Евро 3 версии
Трубы
82172 = Евро 1 / 81132 = Евро 3
внешний вид
вес

## Slide 39
2S Простое соединение
3S соединение используется в системах Евро 5 вместо сильфонов (нерж - производится в Латвии (КАМАЗ))
2S+ соединение повышенного качества
Гофры – самое важное это тип соединения (жесткость) и материал цинк/нерж.
Евро 1 и Евро 3 версии
Гофры

## Slide 40
Металлорукава Dinex
Металлорукав D3S – оптимальное решение для современной автомобильной и тракторной техники.

## Slide 41
Металлорукав D3S + – улучшенное решение
Решение D3S +
Повышенная газонепроницаемость
Повышенная термоизоляция
Металлорукава Dinex

## Slide 42: Металлорукава для вспомогательных радиаторов (нерж)

## Slide 43: Установка гофр

## Slide 44: Установка гофр
Стрелка указывает направление движения отработанных газов

## Slide 45
Установка гофр
Гофра установлена в растянутом состоянии:

## Slide 46: Установка гофр
Гофра установлена в сжатом состоянии:

## Slide 47
цинк/нерж
исполнение (усиленное/простое)
комплектность (болты/упаковка)
Евро 1 и Евро 3 версии
Хомуты

## Slide 48: Продажа выхлопных систем
На что клиент обращает внимание при выборе запчастей для грузовика?
цена
качество
доступность
компетентность продавца
другое

## Slide 49: Критерии качества
Сырьё и Материалы
Технологии
Конструкционные решения

## Slide 50: Сырьё и Материалы
Нержавеющая сталь
AISI 430- более короткий срок службы
AISI 304 – более длительный срок службы
Алюминизированная сталь
(Алюци́нк/Алюмоци́нк)
сплав алюминия и цинка
- Сталь с цинковым покрытием
покрытие металла слоем цинка для защиты от
коррозии
Малоуглеродистая сталь
нуждается в покраске

## Slide 51
1.4301 (AISI 304)
Нержавеющая сталь
1.4512
1.4016 (AISI 430)
1.4509

## Slide 52: Алюци́нк
Алюци́нк (Алюмоци́нк) - сплав алюминия и цинка.
Применяется в качестве антикоррозийного
покрытия стальных листов.
Преимущества:
- в сравнении с оцинковкой покрытие
алюмоцинком даёт прирост в долговечности
службы листа железа в 3-6 раз;
- цена по сравнению с оцинковкой больше, но,
учитывая отсутствие в необходимости ремонта и
обслуживания, конечная стоимость получается
меньше;
- алюмоцинк отражает 75 % теплового излучения;
- добавки кремния повышают жаростойкость сплава
до +315 °C.

## Slide 53: Цинковое покрытие (оцинковка)
Цинкование — покрытие металла слоем цинка для защиты от коррозии.
Подходит для ровных или с небольшим изгибом поверхностей, не подверженных механическим воздействиям.

## Slide 54: Сырьё и Материалы Абсорбирующие материалы
Гланомат
Базальтовое волокно
Металлическая проволока

## Slide 55: Технология Меньше сварки - более высокая устойчивость к ржавчине
Вальцовка перфорированных труб

## Slide 56: Технология Меньше сварки - более высокая устойчивость к ржавчине
Вальцовка крышки глушителя и перфорированной трубы

## Slide 57: Технология Меньше сварки - более высокая устойчивость к ржавчине
Вальцовка крышки глушителя и внутренней/внешней трубы

## Slide 58: Технология Меньше сварки - более высокая устойчивость к ржавчине
Вальцовка корпуса глушителя и крышки

## Slide 59: Технология Меньше сварки - более высокая устойчивость к ржавчине
По возможности избегаем сварки на трубах
Dinex
Dinex

## Slide 60: Технология Меньше сварки - более высокая устойчивость к ржавчине
Эффект от сварки труб

## Slide 61: Технология Гибка труб
Избегаем появления гофристости, трещин и вмятин - Сырье и Материалы
- Настройка оборудования

## Slide 62: Технология Гибка труб
Обработка концов труб для правильного дальнейшего соединения

## Slide 63: Правильная установка Требования
Каждый раз при замене выхлопной трубы и/или глушителя, все принадлежности, устанавливаемые совместно, должны быть заменены:
прокладки
резиновые и металлические детали
хомуты и ремни глушителя
21901/64912
49910

## Slide 64: Правильная установка Требования
Результаты использования „старых” аксессуаров

## Slide 65: Правильная установка Требования
Правильный хомут – правильное крепление, соединение при установке
Правильный хомут
Неправильный хомут
Подбор правильных аксессуаров – это подтверждение компетенции компании, удовлетворенность потребителя и дополнительный оборот.

## Slide 66: Конструкционные решения
Исследование, развитие и тесты

## Slide 67: Конструкционные решения Сравнение продуктов
Оригинал VOLVO FH
Конкурент Euro ?
Dinex Euro 3 (80401)
Dinex Euro 1 (80451)
Отличие – внутренняя конструкция, вес

## Slide 68: Конструкционные решения Сравнение продуктов
ХХХХХ
Dinex
ХХХХХ
Внутренняя конструкция
(шумоподавление, противодавление, срок службы)
Dinex

## Slide 69: Конструкционные решения Сравнение продуктов
У продукции конкурента отсутствуют внутренние перегородки и необходимые компоненты.
Конкурент внес изменения в конструкцию (размер корпуса), что может затруднить установку.
Dinex
Конкурент

## Slide 70: Конструкционные решения Ремкомплект
Dinex Repair kit 28136-RK
для Iveco Stralis/Trakker

## Slide 71: Конструкционные решения Ремкомплект
Dinex Repair kit 29242-RK
для Iveco Stralis/Eurotech

## Slide 72: Сравнение продукта Глушители
DAF 45/55 (21374)
Dinex
ХХХХХ

## Slide 73: Сравнение продукта Глушители
Mercedes Atego (51353)
Dinex
ХХХХХ

## Slide 74: Сравнение продукта Трубы
DAF 75/85 (21693)
Dinex
ХХХХХ

## Slide 75: Сравнение продукта Трубы
DAF 95XF (21705)
Dinex
ХХХХХ

## Slide 76: Сравнение продукта Трубы
MAN L2000 (47161)
Dinex
ХХХХХ

## Slide 77: Сравнение продукта Трубы
MAN F90 (49165)
Dinex
ХХХХХ

## Slide 78: Сравнение продукта Трубы
Mercedes Axor/Atego (53104)
Dinex
ХХХХХ

## Slide 79: Сравнение продукта Трубы
Mercedes Atego (53277)
Dinex
ХХХХХ

## Slide 80: Сравнение продукта Трубы
Scania 144 (68241)
Dinex
ХХХХХ

## Slide 81: Сравнение продукта Трубы
Volvo F12 (80270)
Dinex
ХХХХХ

## Slide 82: Сравнение продукта Трубы
Volvo F12 (80270)
Dinex
ХХХХХ

## Slide 83
Сравнение продукта HomeMade
Питерский Тракторный Завод (ПТЗ – Кировец)

## Slide 84
Проектирование систем зависит от возможностей поставщика – конкуренты не всегда предлагают наилучшее решение
Сварка труб увеличивает затраты, снижает качество и визуальное впечатление
Сварка глушителей и систем эмиссии увеличивает затраты, снижает качество и визуальное впечатление
Обычные хомуты – не плотная конструкция/зажим
Плохой дизайн – может уменьшить гарантийный срок эксплуатации и имеет более длительный срок установки
Сравнение продукта HomeMade

## Slide 85
Крепление HomeMade
Сравнение продукта HomeMade

## Slide 86: ВОПРОСЫ

## Slide 87: Автомобиль - загрязнитель
Лос-Анджелес
Шанхай
Лондон

## Slide 88: Что такое нормы EURO?
Emission standards (Нормы выбросов Евро) –
это требования, которые устанавливают конкретные ограничения на количество загрязняющих веществ, попадающих в окружающую среду, для новых автомобилей в Евросоюзе.

## Slide 89: Основные загрязнители
Количество выбросов CO (g/km or g/kWh) (Угарный газ)
Количество выбросов NOx (g/km or g/kWh)
(Оксиды азота)
Количество выбросов НС (g/km or g/kWh)
(Углеводороды)
Количество выбросов PM (g/km or g/kWh) (Сажевые частицы)
Fuel+O2 -> Energy+CO+NO+HC+PM
Pollutants – Загрязняющие
вещества

## Slide 90: Развитие норм Евро-5
Example of picture placement

## Slide 91: Развитие норм Евро-5
Example of picture placement

## Slide 92: Самые популярные технологии очистки выхлопных газов
DOC – Дизельный окислительный катализатор
(CO и HC);
DPF – Diesel Particulate filter – Сажевый фильтр,
(PM и сажа);
CDPF – Каталитический сажевый фильтр
(РМ, сажа, CO и HC до 80%);
SCR – Selective catalytic reduction - Избирательное
каталитическое восстановление (NO и NO2);
PM-KAT – Комбинация DOC and POC (Particulates
oxidation catalyst – окислительный катализатор
частиц) (CO, CH, PM);
СNG – Газовые окислительные катализаторы.

## Slide 93: EURO IV/V технологии
SCR (DAF; IVECO; MERCEDES; RENAULT; VOLVO; MAN; SCANIA) - Selective catalytic reduction. Химический процесс, где NOx преобразуется в N2 + H2O. Используется жидкость AdBlue (водный раствор мочевины NH3).
EGR (SCANIA; MAN) Рециркуляция выхлопных газов. Uses PM-KAT or DOC silencers.
EGR System

## Slide 94: SCR Технологии
Тип катализатора – открытый фильтр.
  Покрытие - Vanadium catalysts - TiO2+V2O5
  Основные носители – кордиерит, металл, керамика.
NH3 – AdBlue/ Urea
4NH3 + 3O2 -> 2N2 + 6H2O (for slip)
NO+NO2+2NH3 -> 2N2 + 3H2O

## Slide 95: ОЧЕНЬ важные параметры для системы SCR:
Материал глушителя-нейтрализатора: ТОЛЬКО нержавеющая сталь
EN 1.4301 (AISI 304)
Оболочка катализатора из нержавеющей стали
EN 1.4509
Все трубы, хомуты, компенсаторы - нержавеющая сталь
EN 1.4301 (AISI 304)

## Slide 96: ОЧЕНЬ важные параметры для системы SCR:
Дизайн катализатора:
  Размеры
  Распределение потока газов
  Изоляция – правильный температурный режим

## Slide 97: ОЧЕНЬ важные параметры для системы SCR:
Все сварные швы должны быть ВЫСОКОГО качества
В нужных местах – миксеры, форсунки, датчики и т.д.

## Slide 98: Проблемы при использовании некачественных компонентов
Проскок мочевины – кристаллизация в корпусе глушителя-нейтрализатора. Возникают посторонние звуки, возможно блокирование катализатора.

## Slide 99: Проблемы при использовании некачественных компонентов
Плохое смешивание, неправильные температурные режимы - кристаллизация в корпусе глушителя-нейтрализатора. Возникают посторонние звуки, возможно блокирование катализатора.

## Slide 100: Проблемы при использовании некачественных компонентов
Поломка субстрата.
Причины – просчеты в конструировании внутреннего дизайна, использование неправильных материалов и т.д.

## Slide 101: EURO IV/V SCR тестирование
Dinex тестирует ВСЮ продукцию Евро-4 и 5
  Сравнение результатов с ОЕМ
  Шумопонижение
  Противодавление
  Влияние на расход топлива

## Slide 102: Основной принцип в разработке – «установил и поехал»
Точный аналог ОЕ:
  Идентичный внешний вид
  100% совпадение размеров
Замена ОЕ системы на Dinex не влияет на другие параметры, такие, как:
  Температура газовых потоков
  Алгоритм дозирования AdBlue
  Прошивка двигателя

## Slide 103: Сравнение EURO IV и V
Ниже расход AdBlue;
Нет жесткого контроля Nox, только мониторинг;
Нет перехода в аварийный режим, когда система не работает правильно;
Нет ограничения крутящего момента, когда система не работает правильно.
Выше расход AdBlue
Жесткий контроль NОx на выхлопной трубе;
Нет перехода в аварийный режим, когда система не работает правильно;
Включается ограничение крутящего момента, когда система не работает правильно.

## Slide 104: DOC – Дизельный окислительный катализатор
Тип катализатора – открытый фильтр.
  Покрытие – Драгоценные металлы (Pt, Pd, Rh)
  Основные носители – кордиерит, металл, керамика.
2CO + 2O2 -> 2CO2
HC + O2 -> CO2 + H20
2NO + 2O2 -> 2NO2 (важно для DPF)

## Slide 105: DOC – Дизельный окислительный катализатор
Тип катализатора – открытый фильтр

## Slide 106: ОЧЕНЬ важные параметры для DOC
ПРАВИЛЬНАЯ ЗАГРУЗКА драгметаллами (Pt, Pd, Rh);
Даже если загрузка отсутствует, то DOC будет в какой-то степени работать, но установленный за ним DPF быстро выйдет из строя (на всех LCV от уровня Евро-4 и выше за DOC установлен DPF)

## Slide 107: Проблемы с некачественными DOC
Поломка субстрата из-за низкого качества материалов.
Прогорание субстрата из-за неправильной загрузки и некачественного топлива.
Блокирование субстрата из-за низкого качества топлива или неисправности двигателя.

## Slide 108: Сажевые фильтры DPF
Тип катализатора – закрытый фильтр;
  Материал: керамика и кордиерит в различных исполнениях, с покрытием и без.
Важные параметры: пористость материала, загрузка драгметаллами, способность к регенерации.
NO + O2 -> NO2
C + NO2 -> CO2 + NO (3000C)
CO + O2 -> CO2
C + O2 -> CO2 (6000C)
C = Soot

## Slide 109: Сажевые фильтры DPF
Тип катализатора – закрытый фильтр

## Slide 110: Очень важные параметры для DPF
Правильная загрузка драгметаллами.
Правильная плотность ячеек.
ВАЖНО! Установленный впереди DOC должен соответствовать фильтру, так как он генерирует тепло и NO2, которые нужны для регенерации фильтра.

## Slide 111: Проблемы с некачественными DPF
Поломка субстрата из-за низкого качества материалов
Прогорание субстрата из-за неправильной загрузки или некорректной установки

## Slide 112: Проблемы с некачественными DPF
Выход из строя турбокомпрессора из-за блокирования фильтра по причине некачественного масла, топлива, неисправности двигателя.
Блокирование фильтра из-за плохой регенерации или неподходящего DOC.

## Slide 113: Scania EURO VI technology Scania DC13 engine
Scania использует EGR системы с DOC и DPF.
Дополнительно в сочетании с SCR системой достигается уровень EURO 6.

## Slide 114: DAF EURO IV/V technology DAF LF/CF series
DAF LF 45/LF 55/CF 65
uses SCR systems to match the needed standards.
Available silencers:
  21454
  21461
  21456
  21463

## Slide 115: DAF EURO IV/V technology DAF CF/XF series
DAF CF 75/CF 85/XF 105 uses SCR systems to match the needed standards.
Available silencers:
  21441
  21448
  22312
  21462

## Slide 116: IVECO EURO IV/V technology Iveco Eurocargo
IVECO Eurocargo uses SCR systems to match the needed standards.
Available silencers:
  28460
  28476

## Slide 117: IVECO EURO IV/V technology Iveco Stralis/Trakker
IVECO Stralis/Trakker uses SCR systems to match the needed standards.
Available silencers:
  28461
  28477
  28475

## Slide 118: MAN EURO IV/V technology MAN TGL/TGM
MAN TGL/TGM uses EGR system with PM-KAT (EURO IV) to match the needed standards.
Available silencers:
  47311
  47317
  47351
  47352
MAN TGL/TGM uses EGR system with OxiCAT (EURO V) to match the needed standards.
Available silencers:
  47346

## Slide 119: MAN EURO IV technology MAN TGA/TGS/TGX
MAN TGA/TGS/TGX uses
EGR system with PM-KAT to match the needed standards.
Available silencers:
  49398
  47314
  47304
  47316
  47342
  47358
  47360
  47353
  47318
  47329

## Slide 120: MAN EURO V technology MAN TGA/TGS/TGX
MAN TGA/TGS/TGX uses SCR systems to match the needed standards.
Available silencers:
  47333
  47335
  47330
  47340
  47343

## Slide 121: MERCEDES EURO IV/V technology Mercedes Atego
Mercedes Atego uses SCR systems to match the needed standards.
Available silencers:
  54302
  54301
  51399

## Slide 122: MERCEDES EURO IV/V technology Mercedes Axor/Actros
Mercedes Atego uses SCR systems to match the needed standards.
Available silencers:
  51340
  51360
  51358
  51363
  51362
  51341
  51391

## Slide 123: Volvo/RVI EURO IV/V technology Volvo FE/RVI Premium
Volvo/RVI uses SCR systems to match the needed standards
Available silencers:
  80423

## Slide 124: Volvo/RVI EURO IV/V technology Volvo FM/FH&RVI Premium/Kerax/Magnum
Volvo/RVI uses SCR systems to match the needed standards.
Available silencers:
  80350-64303
  80315-66336
  80395-80396
  66326-80377
  80388-80389
  80393-80391
  80390-64313
  64462
  64305-64412

## Slide 125: Scania EURO IV/V technology
Scania uses EGR system with DOC or SCR tech. Filter units are exchangeable.
Available silencers:
  68339 + 68000
  68343 + 68020
  68350 + 68040
  68344 + 68020

## Slide 126
DINEX EMINIZER™
Платформа Eminizer™ позволяет уменьшить размеры, массу и стоимость выхлопных систем нового поколения!

## Slide 127
DINEX EMINIZER™
Existing substrates:
  1xDOC, 1xDPF, 4xSCR, 2xASC
  Total 8 cat.
EminizerTM substrates:
  1xDOC, 1xF-SCR, 1xASC
  Total 3 cat.

## Slide 128
Выставки (Автомеханика – Франкфурт, Германия)
Все новые разработки и технологии демонстрируются в Германии

## Slide 129: ВОПРОСЫ

## Slide 130
Спасибо за внимание

## Slide 131: 1. Dinex Aftermarket Film (En) 2012 http://www.youtube.com/watch?v=d9a3H3AbjBA 2. Dinex 3D Exhaust System Animation Film 2012 http://www.youtube.com/watch?v=EzsU-7FVWhw&feature=relmfu 3. Dinex Exhaust & Emission Systems Manufacturer 2011 http://www.youtube.com/watch?v=eOzCI9A1gEk&feature=related 4. Dinex Denmark 2011 http://www.youtube.com/watch?v=p8VdIwYmUaw&feature=context-cha 5. Dinex Deutschland GmbH 2011 http://www.youtube.com/watch?v=4LM03WIbL-M&feature=relmfu 6. Dinex Latvia 2011 http://www.youtube.com/watch?v=nLuSXAjeknM&feature=plcp 7. Dinex Clamps 2011 http://www.youtube.com/watch?v=u0OLlvlRdj8&feature=plcp 8. Dinex OEM Film (En) 2013 https://www.youtube.com/watch?v=8mxmD5hjM94 9. Dinex Diesel Aftertreatment Distributed by DENSO 2015 https://www.youtube.com/watch?v=uipB2eecBDE 10. Dinex OEM Film (En) 2016 https://www.youtube.com/watch?v=vrP0tGLCSKc
Ссылки на DINEX видео